Государственный стандарт от 01 июля 1979 года № ГОСТ 4267-78

# ГОСТ 4267-78 Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

Принят

28 февраля 1978 года 
Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР

Разработан

01 июля 1979 года 
Министерством сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР

- ГОСТ 4267-78

- Группа Г91

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

- ЦЕПИ РОЛИКОВЫЕ ДЛИННОЗВЕННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРОВ И ЭЛЕВАТОРОВ

- Технические условия

- ОКП 47 39000

- Дата введения 1979-07-01

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР РАЗРАБОТЧИКИ

- В.Г.Касаткин, Е.А.Сидоренко, А.С.Сизов, Л.К.Шиневский

- 2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.02.78 N 583

- 3.Срок проверки - 1992 г.

- 4.ВЗАМЕН ГОСТ 4267-56

- 5.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.014-78 | 3.2 |
| ГОСТ 515-77 | 3.3 |
| ГОСТ 2991-85 | 3.3 |
| ГОСТ 8828-89 | 3.3 |
| ГОСТ 9570-84 | 3.3 |
| ГОСТ 13568-75 | Вводная часть, 2.7, 3.5 |
| ГОСТ 14192-96 | 3.4 |
| ГОСТ 14861-91 | 3.3 |
| ГОСТ 16536-90 | 3.3 |
| ГОСТ 18242-72 | 2.6 |

- 6.Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

- 7.ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1984 г., июне 1988 г. (ИУС 9-84, 10-88)

- Настоящий стандарт распространяется на роликовые длиннозвенные цепи для транспортеров и элеваторов, состоящие из специальных звеньев с лапками, предназначенными для крепления рабочих органов (планок, гребенок и т.д.), или из тех же звеньев, чередующихся в заданной последовательности со звеньями приводных роликовых длиннозвенных цепей по ГОСТ 13568*.

- _______________
* Действует ГОСТ 13568-97, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

- 1.ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

- 1.1.Цепи со специальными звеньями изготавливаются следующих типов:

- 1 - с двумя лапками, лежащими в плоскости, параллельной осям шарниров звена (исполнения 1, 2 и 3);

- 2 - с двумя лапками, лежащими в плоскости, перпендикулярной осям шарниров звена (исполнения 1 и 2);

- 3 - с одной лапкой, лежащей в плоскости, параллельной осям шарниров звена;

- 4 - с одной фигурной лапкой, лежащей в плоскости, параллельной осям шарниров звена (исполнения 1 и 2).

- 1.2.Основные размеры цепей должны соответствовать указанным на черт.1-8 и в таблице.

- Тип 1. Исполнение 1

- _____________

- * Размер для справок.

- Черт.1

- Тип 1. Исполнение 2

- ________________

- * Размер для справок.

- Черт.2

- Тип 1. Исполнение 3

- ________________

- * Размер для справок.

- Черт.3

- Тип 2. Исполнение 1

- _____________

- * Размер для справок.

- Черт.4

- Примечание. Допускается изготовление с одной лапкой.

- Тип 2. Исполнение 2

- _________________

- * Размер для справок.

- Черт.5

- Тип 3

- ________________

- * Размер для справок.

- Черт.6

- Тип 4. Исполнение 1

- ________________

- * Размер для справок.

- Черт.7

- Тип 4. Исполнение 2

- _______________

- * Размер для справок.

- Черт.8

- Примечание. Черт.1-8 не устанавливают конструкцию цепей, соединительных и переходных звеньев, форму контура пластин и головок валиков.

- Размеры в мм

| Обозначение цепи | Шаг цепи | Тип це- пи | Ис- пол- не- ние | , не ме- нее |  |  | , не бо- лее |  |  |  | , не бо- лее | , не бо- лее | , не бо- лее | Раз- рушаю- щая нагрузка, даН, не менее | Шаг чередования специальных звеньев с лапками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРД-38-3000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2, 4, 6, 8, 10 |
| ТРД-38-4000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 30,0 | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2, 4, 8 |
| ТРД-38-3000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 30,0 | 8,4 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2, 4, (4х6)*, 8, 12 |
| ТРД-38-4000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 30,0 | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2, 4, (4х6)*, 8, 12 |
| ТРД-38-3000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | - | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2, 4, 6, 8, 10, 2х4 |
| ТРД-38-4000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | - | 6,6 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2, 4, 8 |
| ТРД-38-3000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | - | 8,4 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2, 4, (4х6)*, 8, 12 |
| ТРД-38-4000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | - | 8,4 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2, 4, (4х6)*, 8, 12 |
| ТРД-38-3000-1-3-6 | 38,00 | 1 | 3 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 1 |
| ТРД-38-3000-2-1-6 | 38,00 | 2 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4, 6, 8, 12 |
| ТРД-38-3000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | - | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4, 6, 8, 12 |
| ТРД-38-3000-3-6 | 38,00 | 3 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4, 6, 8, 10 |
| ТРД-38-3000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 33,0 | 10,5 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2, 8, (8х2)*, 10 |
| ТРД-38-4000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 33,0 | 10,5 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2, 8, 10 |
| ТРД-38-3000-4-1-6 | 38,00 | 4 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 40,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4 |
| ТРД-38-3000-4-2-6 | 38,00 | 4 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 40,0 | 60,0 | 6,6 | 42 | 23 | 92 | 3000 | 4 |
| ТРД-31,75-2300-1-1-6 | 31,75 | 1 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | - | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4, 8, 12 |
| ТРД-31,75-2300-1-2-6 | 31,75 | 1 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | - | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4, 6, 10, 2, 12 |
| ТРД-31,75-2300-2-1-6 | 31,75 | 2 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | - | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4, 8, 12 |
| ТРД-31,75-2300-2-2-6 | 31,75 | 2 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | - | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4, 6, 10, 2, 12 |
| ТРД-31,75-2300-3-1-6 | 31,75 | 3 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | - | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4, 6, 12 |
| ТРД-38-4000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | - | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| ТРД-38-4000-2-2-8 | 38,00 | 2 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | - | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| ТРД-38-4400-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,00 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | - | 8,4 | 47 | 26 | 90 | 4400 | 2, 4 |
| ТРД-38-4400-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,00 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | - | 6,6 | 47 | 26 | 86 | 4400 | 4, 6 |

- _____________
* Поочередное расположение звеньев с лапками в цепи.

- (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

- 1.3.Примеры условных обозначений

- а)транспортерной роликовой длиннозвенной цепи с шагом 38,0 мм, с разрушающей нагрузкой 3000 даН, типа 1, с расположением пластин с лапками на втулках исполнения 2, с отверстием 6,6 мм на лапках и шагом чередования звеньев с лапками .

- Цепь ТРД-38-3000-1-2-6-2 ГОСТ 4267-78

- б)то же, с расположением пластин с лапками на валиках, исполнения 1, с отверстием 6,6 мм на лапках и шагом чередования звеньев с лапками .

- Цепь ТРД-38-3000-1-1-6-2 ГОСТ 4267-78

- в)то же, с разрушающей нагрузкой 4000 даН, типа 3, с расположением пластины с лапкой на валиках, с отверстием 10,5 мм на лапках и шагом чередования звеньев с лапками .

- Цепь ТРД-38-4000-3-10-2 ГОСТ 4267-78

- г)то же, с разрушающей нагрузкой 3000 даН, типа 1, с расположением пластин на валиках и втулках исполнения 3, с отверстием 6,6 мм на лапках и шагом чередования звеньев с лапками .

- Цепь ТРД-38-3000-1-3-6-1 ГОСТ 4267-78

- д)(Исключен, Изм. N 1).

- е)звено соединительное с лапками для цепи шага 38,0 мм с разрушающей нагрузкой 3000 даН.

- Звено СЛ-ТРД-38-3000-1-1-6 ГОСТ 4267-78

- ж)(Исключен, Изм. N 1).

- (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

- 1.4.Длина цепей, количество соединительных и переходных звеньев и шаг чередования звеньев с лапками устанавливаются по согласованию с заказчиком.

- 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1.Цепи должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

- 2.2.(Исключен, Изм. N 2).

- 2.3.Суммарный зазор между наружными и внутренними пластинами для цепей шага 31,75 мм должен быть не более 0,8 мм, для цепей шага 38,0 мм - не более 1,5 мм. Допускается зазор цепей шага 31,75 мм до 1,0 мм, а для цепей шага 38,0 мм до 2,0 мм не более чем у четырех звеньев на 1 м цепи.

- (Измененная редакция, Изм. N 2).

- 2.4.Пластины цепей должны иметь пассивное защитное покрытие, получаемое в растворах нитрита натрия с последующим промасливанием консервационным маслом НГ 204У. Допускается наличие покрытия в отверстиях пластин. По согласованию с потребителем допускаются другие защитные покрытия.

- 2.5.Срок службы цепей должен быть равен сроку службы транспортеров и элеваторов.

- 2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

- 2.6.Методы контроля качества деталей цепей по ГОСТ 18242* проводят в соответствии с планами контроля предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

- _______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71-99. - Примечание изготовителя базы данных.

- 2.7.Твердость специальных пластин с лапками для цепей шага 31,75 мм должна быть 34...42 HRC. Твердость деталей проверяют по ГОСТ 13568.

- Остальные технические требования, приемка и методы испытаний - по ГОСТ 13568.

- 2.6, 2.7. (Измененная редакция, Изм. N 2).

- 2.8.(Исключен, Изм. N 1).

- 3.МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 3.1.Маркировка, содержащая товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя и шаг цепи в миллиметрах, должна быть нанесена не менее чем на 5% наружных пластин с внешней стороны. Размеры и место нанесения маркировки на цепи - по рабочим чертежам.

- (Измененная редакция, Изм. N 2).

- 3.2.Консервация цепей проводится по ГОСТ 9.014, категория хранения Ж (Ж2, ЖЗ), и должна обеспечивать стойкость против коррозии в течение не менее 1 года.

- (Измененная редакция, Изм. N 1).

- 3.3.Цепи могут перевозиться транспортом любого вида. Цепи в крытых вагонах должны транспортироваться пакетами согласно правилам перевозок грузов.

- Средствами пакетирования являются ящичные металлические поддоны по ГОСТ 9570 и отраслевой нормативно-технической документации, а также тара по ГОСТ 14861.

- В универсальных железнодорожных контейнерах или автомашинах цепи транспортируют без упаковки, увязанными в бухты массой не более 120 кг. Железнодорожный контейнер выстилают специальной бумагой по ГОСТ 8828, ГОСТ 515 для предохранения от загрязнения стенок и пола.

- Звенья и детали цепей транспортируют в ящиках по ГОСТ 2991 и ГОСТ 16536. Масса брутто ящика - не более 120 кг.

- На таре или ярлыке должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- -наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- -условное обозначение цепи или звеньев;

- -длину цепи в звеньях;

- -число цепей или звеньев в таре или бухте.

- (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

- 3.4.Каждая партия цепей должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

- -условное обозначение цепей по настоящему стандарту;

- -число цепей в партии;

- -штамп технического контроля;

- -дату выпуска цепей;

- -номер партии.

- Транспортная маркировка (основные, дополнительные и информационные надписи) грузовых мест - по ГОСТ 14192.

- (Измененная редакция, Изм. N 1).

- 3.5.Правила хранения цепей - по ГОСТ 13568.

- (Измененная редакция, Изм. N 2).

Разделить экран